# Art.-Nr.: 70-1790 35

NovaLab-Notduschkombination aus Körperdusche mit Zugstangenbetätigung und Augen- und Gesichtsdusche für Aufputzmontage, Wasseranschluss allseitig herstellbar. Zugstange geführt, mit Triangelgriff und Plombiermöglichkeit. Wandflansch mit Kugelhahn, Wandarm und Notduschkopf durch Gefälle selbsttätig entleerend und Augen- und Gesichtsdusche mit Wandhalter. Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen und Drallscheiben mit einem Volumenstrom von ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck. Austauschbarer Düsenboden, vernickelt. Senkrechtes Verbindungsrohr mit Wandflansch zum Anschluss der Augen- und Gesichtsdusche. Armatur nicht selbsttätig schließend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 -2 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ und „Augendusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Benutzerhinweis und Befestigungsmaterial. 
Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab

# Art.-Nr.: 70-1795 35

NovaLab-Notduschkombination aus Körperdusche mit Zugstangenbetätigung und Augen- und Gesichtsdusche für Aufputzmontage, Wasseranschluss allseitig herstellbar. Zugstange geführt, mit Triangelgriff und Plombiermöglichkeit. Wandflansch mit Kugelhahn, Wandarm und Notduschkopf durch Gefälle selbsttätig entleerend und Augen- und Gesichtsdusche mit Wandhalter. Notduschkopf mit 7 Düsenbohrungen und Drallscheiben mit einem Volumenstrom von ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck. Austauschbarer Düsenboden, vernickelt. Senkrechtes Verbindungsrohr mit Wandflansch zum Anschluss der Augen- und Gesichtsdusche. Armatur nicht selbsttätig schließend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 -2 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ und „Augendusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Benutzerhinweis und Befestigungsmaterial. 
Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab

# Art.-Nr.: 70-1710 35

NovaLab-Notduschkombination aus Körperdusche mit Zugstangenbetätigung und Augen- und Gesichtsdusche für Aufputzmontage, Wasseranschluss von hinten aus der Wand. Zugstange geführt, mit Triangelgriff und Plombiermöglichkeit. Wandflansch mit Kugelhahn, Wandarm und Notduschkopf durch Gefälle selbsttätig entleerend. Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen und Drallscheiben mit einem Volumenstrom von ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck. Austauschbarer Düsenboden, vernickelt. 
Armatur nicht selbsttätig schließend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 -2 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ und „Augendusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Benutzerhinweis und Befestigungsmaterial. 
Anschluss: Außengewinde G3/4B

Fabrikat: Fa. NovaLab

# Art.-Nr.: 70-1715 35

NovaLab-Notduschkombination aus Körperdusche mit Zugstangenbetätigung und Augen- und Gesichtsdusche für Aufputzmontage, Wasseranschluss von hinten aus der Wand. Zugstange geführt, mit Triangelgriff und Plombiermöglichkeit. Wandflansch mit Kugelhahn, Wandarm und Notduschkopf durch Gefälle selbsttätig entleerend und Augen- und Gesichtsdusche mit Wandhalter. Notduschkopf mit 7 Düsenbohrungen und Drallscheiben mit einem Volumenstrom von ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck. Austauschbarer Düsenboden, vernickelt. Senkrechtes Verbindungsrohr mit Wandflansch zum Anschluss der Augen- und Gesichtsdusche. Armatur nicht selbsttätig schließend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 -2 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ und „Augendusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Benutzerhinweis und Befestigungsmaterial. 
Anschluss: Außengewinde G3/4B

Fabrikat: Fa. NovaLab