# Art.-Nr.: 70-1830 35

NovaLab-Notdusche mit Kipphebelventil und Zugstangenbetätigung für Aufputzmontage, Wasseranschluss rechts/links neben der Tür herstellbar. Standardausführung für Türbreite 1 m. Betätigung rechts oder links neben der Tür. Zugstange geführt, mit Triangelgriff und Plombiermöglichkeit. Betätigungsumlenkung mit Wandflansch, Kipphebelventil, Wandarm und Notduschkopf durch Gefälle selbsttätig entleerend. Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen und Drallscheiben mit einem Volumenstrom von ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck. Austauschbarer Düsenboden, vernickelt. Ventil axial dichtend. Austauschbarkeit des Oberteils ohne Demontage des Ventilgehäuses. Armatur nicht selbsttätig schließend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Benutzerhinweis und Befestigungsmaterial. 
Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab

# Art.-Nr.: 70-1835 35

NovaLab-Notdusche mit Kipphebelventil und Zugstangenbetätigung für Aufputzmontage, Wasseranschluss rechts/links neben der Tür herstellbar. Standardausführung für Türbreite 1 m. Betätigung rechts oder links neben der Tür. Zugstange geführt, mit Triangelgriff und Plombiermöglichkeit. Betätigungsumlenkung mit Wandflansch, Kipphebelventil, Wandarm und Notduschkopf durch Gefälle selbsttätig entleerend. Notduschkopf mit 7 Düsenbohrungen und Drallscheiben mit einem Volumenstrom von ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck. Austauschbarer Düsenboden, vernickelt. Ventil axial dichtend. Austauschbarkeit des Oberteils ohne Demontage des Ventilgehäuses. Armatur nicht selbsttätig schließend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Benutzerhinweis und Befestigungsmaterial.

Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab