# Art.-Nr.: 70-1840 35

NovaLab-Notdusche mit Kipphebelventil und Zugstangenbetätigung für Aufputzmontage, Wasseranschluss allseitig herstellbar. Zugstange geführt, mit Triangelgriff und Plombiermöglichkeit. Betätigung wahlweise rechts oder links. Wandflansch mit Kipphebelventil, Wandarm und Notduschkopf durch Gefälle selbsttätig entleerend. Notduschkopf mit 5 Düsenbohrungen und Drallscheiben mit einem Volumenstrom von ca. 30 l/min bei 1 bar Fließdruck. Austauschbarer Düsenboden, vernickelt. Ventil axial dichtend. Austauschbarkeit des Oberteils ohne Demontage des Ventilgehäuses. Armatur nicht selbsttätig schließend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Benutzerhinweis und Befestigungsmaterial. 
Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab

# Art.-Nr.: 70-1845 35

NovaLab-Notdusche mit Kipphebelventil und Zugstangenbetätigung für Aufputzmontage, Wasseranschluss allseitig herstellbar. Zugstange geführt, mit Triangelgriff und Plombiermöglichkeit. Betätigung wahlweise rechts oder links. Wandflansch mit Kipphebelventil, Wandarm und Notduschkopf durch Gefälle selbsttätig entleerend. Notduschkopf mit 7 Düsenbohrungen und Drallscheiben mit einem Volumenstrom von ca. 60 l/min bei 1,5 bar Fließdruck. Austauschbarer Düsenboden, vernickelt. Ventil axial dichtend. Austauschbarkeit des Oberteils ohne Demontage des Ventilgehäuses. Austauschbarer Düsenboden, vernickelt. Armatur nicht selbsttätig schließend. 
Messing EPS-beschichtet grün RAL 6032. 
Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15154-1 sowie der BGI/GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten in Laboratorien“. 
Inkl. Sicherheitszeichen „Notdusche“ als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Benutzerhinweis und Befestigungsmaterial.

Anschluss: Innengewinde G3/4

Fabrikat: Fa. NovaLab